## Slide 1
角度测量
制作人：刘莉

## Slide 2
01
角度测量的原理
经纬仪的构造及使用
02
03
水平角测量方法
竖直角测量方法
04
CONTENTS
目录

## Slide 3
04
竖直角测量方法

## Slide 4
04
竖直角测量方法
一测回竖直角观测步骤：
（1）根据仪器竖盘注记形式，确定垂直角计算公式；
（2）在测站对中、整平；
（3）盘左： 用中横丝切目标某部位， 竖盘气泡居中， 读竖盘读数 L，记入表格；
（4）盘右 ：用中横丝切目标原部位， 竖盘气泡居中，读竖盘读数 R，记入表格；
（5）计算一测回竖直角和指标差。
注意：
竖盘读数方法与水平度盘相同。
竖直角一测回只须读两个数，因为水平视线读数为已知常数。
目标瞄准高与竖盘读数相对应。
竖直角观测时，多与高程测量有关，因此通常须记录仪器高
和目标的瞄准高。
天顶
铅垂线
水平线
A
C
B
0°
90 °
180°
270°
ZA
ZC
A
C

## Slide 5
04
竖直角测量方法
一测回竖直角记录计算：
测站
目标
竖盘位置
竖盘读数
  
半 测 回
垂 直 角
  
一 测 回
垂 直 角
  
x

备 注
I
270
0 
90 
180
盘左
计算公式
左=L-90
右=270 -R
左
右
J
112 15 00 +22 15 00
247 44 38 +22 15 22
-11 +22 15 11
左
右
K
118 37 36 +28 37 36
241 22 02 +28 37 58
-11 +28 37 47
左
右
H
84 06 10 - 5 53 50
275 53 30 - 5 53 30
-10 - 5 53 40
垂直角必须带“+、-”号。

## Slide 6
04
竖直角测量方法
二测回竖直角记录计算：
测 站 | 目 标 | 读 数 |  | 指 标 差 | 一测回竖直角 | 各测回的平均值
 |  | 盘 左 | 盘 右 |  |  | 
 |  | ° ′″ | ° ′ ″ |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
O | A B | 82 37 12 99 42 12 | 277 22 54 260 18 00 | +3 +6 | 7 22 51 -9 42 06 | 7 22 51 -9 42 03
 | A B | 82 37 18 99 42 06 | 277 23 00 260 18 06 | +9 +6 | 7 22 51 -9 42 00 | 
要求:同一测回不同方向指标互差不超过24″，同一方向不同测回竖直角
互差不超过24″,

## Slide 7
谢谢观看
Thank you for listening