## Slide 1
关注敏感点 | 宽度、两侧均分
墙面防裂处理（一） | 
一、条板墙防裂 | 
下料 | 玻纤网100宽，200宽，满挂
主控要点 | 1、三层挂网的工序不能省略 2、第一、二层玻纤网必须以板缝为中心线，两侧均分。 3、第三层玻纤网满挂
条板墙
第一层网100宽
第二层网200宽
第三层满挂网

## Slide 2
关注敏感点 | 宽度、两侧均分
墙面防裂处理（二） | 
二、不同结构处防裂 | 
下料 | 镀锌铅丝网不小于200宽，玻纤网满挂。
主控要点 | 1、第一层镀锌铅丝网必须以板缝为中心线，两侧均分。 2、第二层玻纤网满挂
梁与二构墙
混凝土基体用万能胶粘挂钩
二构墙用码钉固定
混凝土墙与二构墙
玻纤网满挂