## Slide 1
主讲人：任静
建筑施工组织
双代号网络图的线路
聊 城 市 技 师 学 院
TECHNICIAN COLLEGE OF LIAOCHENG CITY

## Slide 2: 双代号网络图基本组成要素
线路
3
节点
2
5.3.1 组合体的类型
5.3.1 组合体的类型
箭线
1

## Slide 3: 双代号网络图的线路
线路
  在网络图中，从起点节点开始，沿箭线方向连续通过一系列箭线和节点，最后到达终点节点的若干条通路称为线路。
  如图所示：1 2 3 4 6 7为一条线路，11天。
  通常情况下，一个网络图可以有多条线路，线路上各工作的持续时间之和为线路时间,也称为工期。
☛

## Slide 4: 双代号网络图的线路
关键线路
非关键
线路
线路
  依据工期大小，我们将线路分为关键线路和非关键线路。

## Slide 5: 双代号网络图的关键线路
1
2
4
A
C
5
B
2
D
4
E
5
G
3
F
5
6
3
5
1
线路： ①→②→④→⑥ 8d
①→②→③→④→⑥ 10d
①→②→③→⑤→⑥ 9d
①→③→④→⑥ 14d
①→③→⑤→⑥ 13d
1.关键线路
  网络图中，线路上总的工
  作持续时间最长的线路称为
  关键线路。
  关键线路用彩线、双线或
  者粗线表示，以突出其在网
  络图计划中的重要位置。

## Slide 6: 双代号网络图的非关键线路
  一个网络图中，至少有一条关键线路。
2.非关键线路
  网络图中，关键线路以外的线路，称为非关键线路。
  相对于关键线路，非关键线路上有相应的机动时间。

## Slide 7: 双代号网络图的线路
今天我们重点学习了双代号网络图的线路、关键线路和非关键线路，你记住了吗？
关键线路
非关键
线路
线路

## Slide 8: 双代号网络图的线路
谢谢聆听